МАГНИТНЫЙ ВЕЛОТРЕНАЖЕР

ИНСТРУКЦИЯ

Меры предосторожности:

Примите все следующие меры предосторожности, прежде чем приступить к сборке или эксплуатации тренажера.

- Соберите тренажер строго следуя инструкции из данного руководства.

- Перед использованием удостоверьтесь, что тренажер находится в исправном состоянии, все болты и гайки должны быть прочно затянуты.

- Установите тренажер на ровной гладкой поверхности вдали от воды.

- Постелите под тренажер защитное покрытие (резиновый коврик, деревянная доска и т. п.)

- Перед использованием, удостоверьтесь, что на полу в радиусе 2 м. от тренажера нет никаких посторонних предметов.

- Тренажер нельзя чистить жесткими моющими средствами. После занятия удалите с тренажера следы пота, которые могли попасть на него во время тренировки.

- До начала тренировок проконсультируйтесь у вашего врача (составьте оптимальный для Вас график тренировок) и убедитесь, что состояние здоровья позволяет использовать тренажер. Во время упражнений следите за своим самочувствием. Помните: чрезмерные нагрузки могут повредить вашему здоровью. Тренажер не подходит для использования в терапевтических целях.

- Используйте тренажер только по назначению. Если вы обнаружили во время его сборки или проверки какие-нибудь неисправные компоненты, не используйте тренажер до полного устранения проблемы. Для замены используйте запчасти только от производителя.

- Тренажером может пользоваться только один человек за раз, нельзя использовать одновременно двум и более людям.

10. Для занятий используйте удобную одежду, не стесняющую движений и спортивную обувь. Избегайте костюмов, части которых могут попасть в движущиеся узлы тренажера.

11. Прекратите тренировку и обратитесь к врачу, если почувствуете проявление хотя бы одного из следующих симптомов: головокружение, тошнота, учащение дыхания, неровный пульс, боль в груди и т.д.

- Дети и люди с ограниченными физическими возможностями должны заниматься на тренажере только в присутствии специалиста, который, в случае необходимости, может оказать квалифицированную помощь.

- Мощность тренажера увеличивается с увеличением скорости и наоборот. Тренажер оснащен переключателем, с помощью которого можно регулировать нагрузку.

- Максимальный вес пользователя 100кг.

ВНИМАНИЕ!!! Соблюдайте все вышеперечисленные меры предосторожности. Данный тренажер предназначен для использования в домашних условиях, а не в коммерческих целях (спортзалах, фитнесс клубах и т.п.) или в местах, где отсутствует контроль за его использованием. При использовании тренажера в коммерческих целях с производителя и продавца снимается всякая ответственность за поломки и повреждения тренажера. Гарантийные обязательства не распространяются на тренажер, используемый в коммерческих целях, вне домашних условий.

Сборочный чертеж

Перечень деталей

| № детали | Описание | Кол-во | № детали | Описание | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основная рама | 1 | 36 | Кожух шатуна | 2 |
| 2 | Передний стабилизирующий узел | 1 | 37L/R | Кожух цепи | 1/1 |
| 3 | Задний стабилизирующий узел | 1 | 38 | Гайка | 1 |
| 4 | Стойка руля | 1 | 39 | Шайба | 1 |
| 5 | Руль | 1 | 40 | Гайка с двумя пазами | 1 |
| 6 | Подседельный штырь | 1 | 41 | Ручка руля из пенорезины | 2 |
| 7 | Седло | 1 | 42 | Стойка шарикоподшипника | 2 |
| 8 | Компьютер | 1 | 43 | Букса | 1 |
| 9 L/R | Педаль Л/П | 1/1 | 44 | Винт для отверстия с поперечной резьбой ST3x10 | 2 |
| 10 | Шатун | 1 | 45 | Гайка с тремя пазами | 1 |
| 11 | Передняя торцевая заглушка | 2 | 46 | Большая плоская шайба | 1 |
| 12 | Задняя торцевая заглушка | 2 | 47 | Ремень | 1 |
| 13 | Каретный болт М10х57 | 4 | 48 | Ременный шкив | 1 |
| 14 | Полукруглая шайба | 4 | 49 | Болт с шестигранной головкой M5×L60 | 1 |
| 15 | Колпачковая гайка M10 | 4 | 50 | Гайка с шестигранной головкой M5 | 2 |
| 16 | Кабель датчика натяжения | 1 | 51 | Болт с шестигранной головкой M6×L15 | 2 |
| 17 | Провод датчика | 1 | 52 | Пружинная шайба | 2 |
| 18 | Соединительный провод | 1 | 53 | Плоская шайба D6 | 2 |
| 19 | Болт с шестигранным отверстием в головке M8x15 | 4 | 54 | C-образный хомут | 2 |
| 20 | Узел регулировки натяжения | 1 | 55 | Ось магнитной пластины | 1 |
| 21 | Кожух узла регулировки натяжения | 1 | 56 | Магнитная пластина | 1 |
| 22 | Плоская шайба D5 | 1 | 57 | Пружина натяжения | 1 |
| 23 | Винт для отверстия с поперечной резьбой M5x40 | 1 | 58 | Магнит | 8 |
| 24 | Провод пульсового датчика | 2 | 59 | Низкая гайка с шестигранной головкой M10×1 | 3 |
| 25 | Пружинная шайба D8 | 2 | 60 | Регулировочный болт M6×50 | 2 |
| 26 | Болт M8x30 | 2 | 61 | U-образная шайба | 2 |
| 27 | Кожух руля | 1 | 62 | Гайка с шестигранной головкой M6 | 2 |
| 28 | Ручка руля из пенорезины | 2 | 63 | Уплотнение | 1 |
| 29 | Торцевая заглушка руля | 2 | 64 | Подшипник 6000z | 2 |
| 30 | Консоль компьютера | 1 | 65 | Ось маховика | 1 |
| 31 | Грибок замка | 1 | 66 | Маховик | 1 |
| 32 | Пластмассовая втулка | 1 | 67 | Винт для отверстия с поперечной резьбой ST4.2×16 | 6 |
| 33 | Плоская шайба D8 | 5 | 68 | Гайка | 1 |
| 34 | Нейлоновая гайка M8 | 3 | 69 | Болт для отверстия с поперечной резьбой ST4.2×12 | 2 |
| 35 | Полукруглая прокладка D8xφ25x1.5xR25 | 4 |  |  |  |

ПРИМЕЧАНИЕ:

Большинство узлов, перечисленных выше, упакованы раздельно, однако некоторые детали были предварительно собраны в заводских условиях в маркированные узлы. В последнем случае просто разберите их и соберите узлы в желаемом порядке.

Просьба следовать пошаговой инструкции по сборке и отмечать все заранее собранные узлы.

ПОДГОТОВКА: прежде чем приступить к сборке, убедитесь, что Вы располагаете достаточным местом. Используйте для сборки инструменты из комплекта. Перед началом сборки проверьте комплектность узлов.

Настоятельно рекомендуем осуществлять сборку силами двух и более людей во избежание травм.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

| Сборка переднего и заднего стабилизирующих узлов Закрепите передний (2) и задний (3) стабилизирующие узлы на основной раме (1), закрепите их каретными болтами (13), полукруглой шайбой (14) и колпачковыми гайками (15). |  |
| --- | --- |
| Установка правой и левой педалей Закрепите педали (9L/R) на шатуне (10), каждую отдельно. Для закрепления поверните правую педаль (9R) по часовой стрелке, а левую (9L) - против против часовой стрелки. (Примечание: обе детали маркированы буквами L (ЛЕВАЯ) и R (ПРАВАЯ). |  |
| 3. Установка подседельного штыря Закрепите седло (7) на подседельном штыре (6), закрепите его плоскими шайбами (33) и нейлоновыми гайками (34). Вложите подседельный штырь (6) с седлом в основную раму (1) и подтяните грибком (31) до нужной высоты. Примечание: Во время регулировки высоты подседельного штыря линия, отмечающая максимально допустимую глубину регулировки не должна быть выше кромки трубки основной рамки. |  |
| 4. Установка рулевой стойки Подключите провод датчика (17) от основной рамы (1) к соединительному проводу (18) рулевой стойки (4); Вложите конец узла регулировки натяжения (20) в пружинный карабин кабеля узла регулировки натяжения (16), как показано на рисунке A. Протяните кабель напряжения (18) вверх и вложите его в отверстие металлической скобы кабеля узла регулировки натяжения (16); После этого вложите рулевую стойку (4) в основную раму (1) и закрепите болтом с шестигранной головкой (19) и полукруглой гайкой (35). |  |
| 5. Установка руля Протяните провод пульсового датчика (24) в отверстие стойки руля (4) и вытяните его вверху стойки руля (4). Зафиксируйте руль (5) на стойке (4) пружинной шайбой (25), плоской шайбой (33) и болтом (26). Установите на руле (4) прижимную крышку (27). |  |
| 6. Установка компьютера Откройте крышку батарейного отсека на задней панели компьютера (8) и вложите в него 2 батареи. Протяните провода пульсового (24) и датчика и соединительные (18) через отверстие в консоли компьютера (30) и закрепите консоль на стойке руля. Подсоедините провода пульсового датчика (24) и соединительные провода (18) с проводами компьютера (8) и закрепите компьютер (8) на консоли (30). |  |

Эксплуатация тренажера

- Перед использованием удостоверьтесь, что тренажер находится в исправном состоянии, все болты и гайки должны быть прочно затянуты, а подвижные элементы свободно двигаются.

- Протирайте тренажер влажной тряпкой, смоченной в мыльном растворе. Тренажер нельзя чистить жесткими моющими средствами.

Неисправности и способы их устранения

- РЕКОМЕНДАЦИИ К УПРАЖНЕНИЯМ

- Использование этого тренажера поможет улучшить Ваше общее физическое состояние, поднимет мышечный тонус и при надлежащем питании (имеется в виду контроль за потреблением калорий) даст возможность сбросить лишний вес.

- ЭТАП РАЗМИНКИ

- Этот этап поможет усилить циркуляцию крови в организме и тем самым разогреть мышцы, что снизит риск получения травм мускулатуры и связок. Перед тем как приступить к силовым упражнениям разомнитесь в течении 2-5 минут. Для этого подойдет быстрая ходьба, пробежка, прыжки со скакалкой, или бег на месте.

- РАСТЯЖКА

- После разминки, пока ваши мышцы разогреты, сделайте упражнения на растяжку. Повторите по окончании работы на тренажере. Каждое упражнение надо выполнять в течение 15-30 секунд без особых усилий и рывков.

- Помните о необходимости проконсультироваться с врачом прежде чем приступать к любой программе тренировок

- ЭТАП УПРАЖНЕНИЙ

- Это стадия, которую надо выполнять с напряжением. При регулярных занятиях мышцы Ваших ног быстро станут более сильными и эластичными. Работайте  в своем темпе, но очень Важно выдерживать равномерную скорость. Нагрузка должна быть такой, что бы частота сердечных сокращений попала в зону, отмеченную на диаграмме серым цветом.

- ЭТАП РАССЛАБЛЕНИЯ

- На этой стадии Ваша сердечнососудистая система и мышцы приходят в нормальное состояние. Необходимо повторить упражнения на растяжку в течение примерно 5 минут, постепенно понижая темп и избегая резких движений.

# Text boxes

| Неисправность | Причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Базовая часть тренажера шатается. | Неровный пол или попадание каких-либо посторонних предметов под стабилизатор. Заглушки заднего стабилизатора не были выровнены при сборке. | Достаньте попавший под тренажер предмет. Отрегулируйте заглушки заднего стабилизатора. |
| Руль или сидение качается. | Болты не затянуты. | Затяните болты и зафиксируйте сидение. |
| Движущие элементы издают громкий шум. | Интервалы между движущими элементами не отрегулированы. | Снимите кожухи и отрегулируйте детали. |
| Отсутствует сопротивление при выполнении упражнений. | Увеличивается интервал магнитного сопротивления. Поврежден регулятор нагрузки. Проскальзывает ремень тренажера. Повреждены подшипники. | Снимите кожухи и отрегулируйте детали. Замените регулятор нагрузки. Снимите кожухи и отрегулируйте ремень. Смените подшипники. |